Технология изготовления

модели ФИАТ

Методические рекомендации по выполнению модели

Данная модель рассчитана на 30-36 учебных часов, из которых 24-30 учебных часа - изготовление модели, 6 часов  - окраска модели.

Модель можно изготавливать из цветного картона, на который можно сделать аппликацию или из любого картона, который потом можно покрыть нитролаком и покрасить нитрокраской.

Если на модели делается тюнинг, то необходимо усилить (фанера, деревянный брус) места, где прикрепляются детали тюнинга (рис. 1).

На данные модели можно установить электродвигатель от игрушки (рис. 2).

рис. 2

Технологическая карта №1

«Изготовление колес и подвески»

| № | Последовательность операций | Эскиз | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовить диски для колес - 8 штук (деталь 1) |  | Циркуль, линейка |
| 2 | Изготовить крестовину – 4 шт. (деталь 2) * |  | Циркуль, линейка, карандаш |
| 3 | Изготовить боковую часть кольца - 4 шт. (деталь 3)* |  | Циркуль, линейка |
| 4 | Изготовить шины – 8 шт. (деталь 4)* |  | Циркуль, линейка |
| 5 | Изготовить втулку- 4 шт. (деталь 5): - вырезать полоску бумаги L=100х7 мм |  | Карандаш, линейка |
|  | - из проволоки изготовить оси колес Ø2÷3 L1 = 80 мм L2=75 мм |  |  |
|  | - намотать полоску бумаги с клеем на ось |  | Клей ПВА |
| 6 | Собираем лицевую поверхность колеса – 4 шт. |  | Клей ПВА, кисточка |
| 7 | Собираем торцевую поверхность колеса – 4 шт. |  | Клей ПВА, кисточка |
| 8 | Собираем на оси каркас колеса как показано на рисунке и даем просохнуть – 4 шт. |  | Клей ПВА, кисточка |
| 9 | Начертить и вырезать по размерам шины колес – 4 шт. |  | Линейка, карандаш, ножницы |
| 10 | Приклеим шины по длине окружности собранного колеса и даем подсохнуть |  | Клей ПВА, кисточка |
| 11 | Подрезаем по необходимости поверхность колес |  |  |
| 12 | Изготовить подвески колес аналогично втулке: - разметить и вырезать заготовки передней и задней подвесок |  | Карандаш, линейка, ножницы |
|  | - намотать полоску на ось с клеем |  |  |

Приложение 1

Развертки деталей

# Text boxes

1000

7

55

55

1000

10

рис. 1

1 - фанерная накладка   (фанера 3 мм)

2 - усиление передней панели (липа 20х70х7 мм)

3 – узлы крепления шасси к кузову (рейка 7х10х80 мм)

4 – детали тюнинга

1 – рама

2 – эл. двигатель

3 – шкив на двигатель d=12 мм

4 – шкив на ось зад. колеса d=24 мм